## Slide 1: مدیریت اسکان و پسماند در بلایا
علیرضا اسماعیلیان
1396/02/17

## Slide 2: اثرات محیطی بلایا :
اختلال در سیستم دفع فاضلاب
آلودگی مواد غذایی
افزایش ناقلین
اجساد انسانی ولاشه حیوانی
آلودگی منابع آب آشامیدنی
تخریب سرپناه ها
اختلال در سیستم دفع زباله

## Slide 3: برنامه ريزي
برنامه ريزي در بحران از مشكل ترين مراحل كار است لذا كارشناسان ستادي بايد توانايي برنامه ريزي داشته و قبلاً اين كار را تمرين كرده باشند.
این برنامه باید در سطح استان وشهرستان با توجه به مخاطراتی که احتمال بروز آن در استان می باشد تدوین شود و به صورت ساده برای هر کدام از مخاطرات به صورت ساده به سؤالات
چه کسی؟
چه زمانی؟
به چه کاری؟ پاسخ دهد.
EOP

## Slide 4: هماهنگی فعالیت های برون بخشی :
واحدهاي برون بخشي وزارت بهداشت كه در اجراي برنامه ها در شرايط اضطرار بايستي هماهنگي لازم با آنها صورت گيرد عبارتند از:
•سازمان مديريت بحران كشور
•آبفا شهري و روستايي
•هلال احمر
•شهرداري
•نيروي انتظامي
•سپاه و بسيج
•سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
•سازمان حفاظت محیط زیست
•سازمان انرژي اتمي ايران

## Slide 5: وظايف اصلی كاركنان بهداشت محيط مستقر در تيم اجرائي
نظارت بر سرپناه
نظارت بر رعايت فواصل چادرها
نظارت بر بهداشت اطراف سرپناه
نظارت بر دفع صحيح زباله
نظارت بر بهداشت هواي داخل چادرها و تهويه مناسب (كاهش خطرات ناشي از مصرف سوخت هاي ناقص)
نظارت بر شيب بندي مناسب محلهاي چادرها
نظارت بر جهت تأمين دماي مناسب
كنترل و نظارت بهداشتي بر آب آشاميدنی
نظارت بر بهداشت مواد غذايي
سمپاشي
ضد عفوني و گندزدايي
پوشش و یا دور نمودن منبع آلودگی تشعشعی یا شیمیایی از محل و یا خارج کردن مردم از محل
آلودگی.
آموزش
هماهنگي

## Slide 6: وظايف کمکی كاركنان بهداشت محيط مستقر در تيم اجرائي
كمك در انتخاب محل سرپناه و محل نصب چادرها:
در انتخاب محل سرپناه و محل نصب چادرها بايد شيب منطقه، نور خورشيد، بادهاي محلي، محل دفن اجساد و مواد زائد و ساير فاكتورها مورد توجه قرار گيرد.
كمك در احداث سرپناه:
در احداث سرپناه رعايت ضوابط بهداشت محيطي از قبيل فاصله، سطح، نور، تهويه و ساير ضوابط مورد توجه قرار گرفته از كمترين امكانات، بيشترين استفاده برده شود.
همكاري درخصوص تجهيز اردوگاه آسيب ديدگان

## Slide 7: ادامه وظايف کمکی كاركنان بهداشت محيط مستقر در تيم اجرائي
كمك به انتخاب محل هاي ساخت مستراح و حمام
كمك در ساخت مستراح های صحرايي
كمك در ساخت حمام هاي صحرايي
كمك به انتخاب محل هاي جمع آوري موقت، حمل ودفن زباله
كمك در انتخاب محل تأمين و توزیع آب
كمك به كلرزني منابع آب آشاميدني
كمك به انتخاب محل ساخت و نصب سکوی شستشو
كمك به انتخاب محل و نصب مخازن سيار و ثابت
كمك در توزيع غذا
كمك و نظارت در حمل و دفن اجساد
همكاري و تشریک مساعي در آشكارسازي و دزيمتري
- همكاري در تحديد مناطق آلوده
- همكاري در حذف آلاينده ها (منابع آلودگي)
و ....

## Slide 8: مراحل اسکان آسیب دیدگان
اسکان اضطراری
اسکان موقت
اسکان
دائم

## Slide 9: تعریف اسکان اضطراری
اسکان اضطراری یعنی جمع آوري و شناسائي افراد آسيب ديده و بي خانمان ناشي از وقوع حوادث غير مترقبه ، نقل و انتقال و استقرار آنها در محلهاي پيش بيني شده براي تامين حداقل شرايط زندگي امن و بهداشتي تا زمان ايجاد امكانات مناسبتر براي اسكان موقت آنها.
اسکان اضطراری برای فاصله زمانی يك تا چند هفته مناسب میباشد.
مهم : اسکان اضطراری از وظايف کارگروه امداد و نجات می باشد که مسئولیت آن با هلال احمر است.

## Slide 11: تعریف اسكان موقت
تامين سرپناه مناسب جهت زندگي امن و بهداشتي آسيب ديدگان ناشي از وقوع حوادث غيرمترقبه تا زمان بازگشت آنها به شرايط و مكانهاي اوليه زندگي ( اسکان دائم )

## Slide 13: تعریف اسكان دائم :
ايجاد مسكن مناسب و ساير امكانات مورد نياز جهت تامين نيازهاي اجتماعي و فيزيكي افراد و تامين يك زندگي امن و ايمن .

## Slide 14: اردوگاه :
مكان موقت براي ايجاد تسهيلات زندگي كه به صورت اضطراري برپا شده و حداقل نيازهاي حياتي افراد (آسيب ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه) در آن پيش بيني شده باشد.

## Slide 15
قطعا انتقال زلزله زدگان از چادر(اسکان اضطراری) به کانکس(اسکان موقت) و منازل مسکونی می‌تواند از حجم مشکلات ناشی از موج سرما بکاهد اما مساله مهم اینجاست که بنا به اظهارات متولیان برنامه ، هلال احمر در این زمینه نه بودجه ای دارد و نه وظیفه ای و از لحاظ قانونی و اجرایی این مهم بر عهده بنیاد مسکن میباشد.

## Slide 16
روشهای توزیع اقلام
روش مستقیم
(بدون واسطه)
غیر متمرکز
(از وسايل حمل و نقل براي رساندن اقلام امدادي به چندين روستا از يك بخش استفاده ميشود)
متمرکز
( نیازمندان بصورت انفرادی از انبار تحویل میگیرند)
روش غیر مستقیم
( امین مردم )

## Slide 17: توزیع نامناسب

## Slide 18: توزیع مناسب

## Slide 19: اولویت ها در اسکان
اجتماعات آسیب دیده ای که آواره نیستند حتی المقدور بایستی در محل منزل شخصی خودشان اسکان یابند. حتی در صورت نیاز ، امکانات و تجهیزات مناسب در اختیارشان قرار می دهیم تا در محل زندگی قبلی خود اسکان یابند و یا امکاناتی در جهت تعمیر و مرمت منزل آسیب دیده در اختیارشان قرار می گیرد و یا چادر در اختیارشان قرار می گیرد تا در ملک خود اسکان یابند.
افرادی که قادر به اسکان در منزل خود نباشند ترجیحاً در کنار اقوام یا آشنایان باید مستقر گردند.
در صورتی که اینکار به دلیل خطراتی مثل تخریب مجدد، سیل مجدد، عدم دسترسی به تسهیلات بهداشتی مناسب، عدم امکان سرویس دهی و خدمات و سردی بیش از حد هوا، احتمال انفجار و گازهای سمی و ... امکان پذیر نباشد افراد باید تخلیه و به محل مناسب انتقال داده شوند و اسکان موقت صورت گیرد.

## Slide 20: روشهای اسکان موقت:
1- روش پراکنده
در روش پراکنده افراد در محلی که مورد نظر خودشان است سکونت یابند و معمولاً در ملک شخصی خودشان است.
مزایای این روش عبارتند از:
•امکان حراست و استخراج اموال و متعلقات به جا مانده در جریان حادثه فراهم می گردد.
•مشارکت بیشتر مردم در امر بازسازی
•محفوظ ماندن حریم های خانوادگی

## Slide 21: استقبال مردم از این روش اسکان بیشتر است اما مسئولین به دلیل مشکلات فوق از این روش پرهیز می کنند.
معایب این روش عبارتند از:
•عدم امکان تخمین دقیق جمعیت اسکان داده شده
•مشکل مدیریت یکپارچه و منسجم
•ارائۀ نامناسب خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی
امکان سوء استفاده در استفادۀ ناعادلانه از منابع
•هزینۀ تأمین امنیت بالا
•دشواری استقرار در محل هایی با حجم آوار زیاد
•دشواری کار در شهر های متراکم (مثل آپارتمان ها)
•عدم تمایل اقشار کم درآمد جهت احداث مکان دائم

## Slide 22: ادامه : روشهای اسکان موقت:
2 - روش اردوگاهی یا مجتمع
اسکان به روش مجتمع از روش های شناخته شده و متداول می باشد با توجه به تعداد جمعیت آسیب دیده و مدت زمان اسکان و شرایط اقلیمی، منابع موجود و بودجه ممکن است استفاده از ساختمان ها،استفاده از چادر، استفاده از سازه های پیش ساخته شده نظیر کانکس برای این منظور،بکار گرفته شود.
سکونتگاه های گروهی در اردوگاه های اسکان موقت تنها راه پاسخگویی نیست. اما این به عنوان راه حل اصلی در شرایطی است که امنیت خانواده های تک افتاده در خطر است و یا خدمات ضروری مثل آب و غذا محدود می باشد.
استفاده از اردوگاه های موجود و ساختمان های عمومی موجود باعث حفاظت موقت در شرایط بد آب و هوایی می شود و بخصوص در آب و هوای سرد که محدودیت منابع گرمازا در اقامتگاه انفرادی وجود دارد ترجیح داده می شود.

## Slide 23: روش اردوگاهی یا مجتمع
محاسن این روش:
•امکان مدیریت راحت تر
•امکان ارائۀ خدمات بیشتر
•کاهش هزینۀ خدمات و امکانات
•عدم تبدیل به محل اسکان دائم
معایب این روش:
•عدم استقبال مردم
•عدم رعایت برخی از حریم های خانوادگی
•افزایش اصطکاک بین خانواده
•افزایش نارضایتی از تبعیض های احتمالی
•تاثیر منفی حضور افراد غیر موجه بر ساکنین ( معتادین به مواد مخدر، الکل، اوباش، مبتلایان به بیماری های خاص)

## Slide 24: نمونه یک اسکان اردوگاهی در ساختمان مقاوم مدرسه

## Slide 25: فاکتورهای اولیه در انتخاب محل اسکان:
امنیت ، وجود آب مناسب و شرایط تسهیلات بهداشتی سه فاکتور ضروری درانتخاب، تجهیز و یا توسعه محل اسکان می باشد. بنابراین در انتخاب محل اسکان و تجهیزات آن، کارکنان اجرایی بهداشت محیط باید نقش اساسی داشته باشند.
توجه به این نکته ضروریست که تغییر محل اسکان و جابجایی آن کاری بسیار مشکل است پس باید پس نقش انتخاب و اجرای اسکان یکبار و فقط یکبار کاربرد خواهد داشت.

## Slide 26: نظارت بر سرپناه اضطراری (چادر):
نظارت بر رعايت فواصل چادرها
سطح مقطع چادر:
3×4 متر
مساحت مورد نیاز جهت برپايی:
8×6 متر
وزن کامل بسته بنذي :
40 کیلو گرم

## Slide 27: مساحت مورد نیاز جهت برپائي چادر امدادي براي چادر اضطراری فضایی به مساحت 48 متر مربع یعنی 8×6 در نظر میگیریم.

## Slide 28: اردوهای چادری:
جهت سهولت اعمال مدیریت و جلو گیری از بیمار های واگیر دار باید از ایجاد اردوهای بزرگ اجتناب کرد و یا آنها را به واحدهای مستقل کوچکتر که در هر یک بیش از 1000 نفر نباشد تقسیم کرد. ( با در نظر گرفتن بعد خانوار 4 نفره تعداد چادر از 250 تخته بیشتر نباشد.)
اردوهای چادری باید به دو قسمت مسکونی و خدماتی در نظر گرفته شوند و از لحاظ موقعیت قرار گرفتن اردو ، نحوه قرارگرفتن چادرها ، توزیع آب ، جمع آوری زباله ها و فضولات انسانی و محل شستشو نکات زیر را در نظر بگیریم:

## Slide 29: موضع چادرها:
- محل زمین اردو در فاصله معقولی از منبع آب سالم و کافی قرار بگیرد.
- از محلهای زاد و ولد پشه و تلنبار های زباله فاصله داشته باشد.
- دسترسی به جاده آسان باشد.
- وضع زمین باید برای زهکشی آب مناسب باشد و شرایط آبهای سطحی وزیرزمینی مورد مطالعه قرار بگیرند. (زمین پوشیده از علف مانع بروز گرد و خاک است ولی از بوته ها وگیاهان زاید که پناهگاه حشرات ، جوندگان ، خزندگان و... هستند پرهیز گردد و یا آنها را بر طرف نمود.)
-از تغیرات شدید جوی محفوظ باشد.( از دره های باریک ورودخانه های خشک به علت امکان بروز سیل اجتناب شود )
- از منابع صنعتی و تجاری دور باشد.( به دلایل سرو صدا ، بو ، الودگی هوا ، تراکم ترافیک و...)
زیر زمین چادر از نظر لانه حیوانات کنترل شود.
محلهایی که در معرض کوه و سنگ قرار دارند مناسب نیست.
محل بدون رطوبت ،بدون گل و لای و حدالامکان خشک باشد.
به دور از ارتفاعات ( خطر صاعقه و باد ) و به دور از قرار گرفتن زیر درختان بلند و قطور باشد.
به طور ایده آل وجود یک شیب 4- 2 درجه برای زه کشی فاضلاب مناسب است.

## Slide 30: عدم رعایت استاندارد اسکان

## Slide 31: عدم رعایت استاندارد اسکان

## Slide 33: راهکاری به هم‌وطنان زلزله‌زده در مواقع بارانی: سه تصویر مقطع، پرسپکتیو و پلان برای جلوگیری از نفوذ باران به چادرها و هدایت آب باران به خارج از محوطه چادر.

## Slide 34: مساحت اردوگاهی
3 تا 4 هکتار برای هر 1000 نفر( 30 تا 40 متر مربع برای هر نفر)
چادرها در دو ردیف و عرض جاده بین آنها 10 - 8 متر باشد (عرض حداقل 8 متر جهت عبور ماشین آلات نظیر: آمبولانس، آتش نشانی و کامیون)
فاصله بین چادرها 8 متر باشدتا مردم بتوانند به راحتی بین آنها رفت و آمد کنند و ضمناً این فضا از گسترش آتش سوزی احتمالی هم جلوگیری می کتد. ( در صورت ضرورت این فاصله میتواند به 2 متر تقلیل یابد.) فاصله بیش از 8 متر باعث اجابت مزاج و دفع مدفوع در اطراف چادرها می گردد.
حداقل فاصله بین میخ چادرها و لبه جاده 2 متر باشد.
حداقل مساحت کف چادر 3 متر مربع برای هر نفر
تهویه طبیعی برای چادرها باید در نظر گرفت برای مقابله با هوای سرد باید بخاری نفتی یا وسایل گرم کننده دیگر تهیه ، و طرز استفاده از آنها را به افراد آموخت.

## Slide 35: اسکان منظم با فواصل کم

## Slide 36: توزیع آب اردوگاهی
- جایی که آب لوله کشی در دسترس نیست باید مخزن آب در دو طرف جاده در نظر گرفت.
- حداقل ظرفیت مخازن توزیع آب 200 لیتر
- مخزن آب در جایی قرار بگیرد که ساکنین بیش از 100 متر پیاده روی نکنند0

## Slide 37: زباله های اردوگاهی
ظرف فلزی با درب محکم ، با ظرفیت 50 تا 100 لیتر برای هر 4 تا 8 چادر (25 تا 50 نفر)

## Slide 38: مستراح های اردوگاهی
مستراح ها یا سایر محلهای مشابه دفع مدفوع باید در بلوک هایی در پشت چادرها تعبیه شود
فاصله محل مستراح ها از چادرها 30 تا 50 متر باشد
5 تا 6 سنگ نشیمن برای هر 100 نفر

## Slide 39: محل شستشو ی اردوگاهی
برای هر 50 نفر باید سکوی شستشوی دو طرفه شیر داری به طو ل 3 متر تهیه شود. ( 100 نفر 2 سکو )

## Slide 40: به امید فردایی با نشاط