## Slide 1: مدیریت پسماند در بلایا

## Slide 2: روش های دفع مدفوع
در مراحل مختلف مدیریت بحران با توجه شرایط موجود، ممکن است روش های گوناگونی در
زمان های مختلفی برای دفع مدفوع مورد استفاده قرار گیرد. در ساعات اولیه ممکن است لازم باشد از فضای باز برای اجابت مزاج استفاده شود.

## Slide 3: الف- دفع مدفوع در مناطق رو باز
در این مرحله اولین کاری که باید انجام دهیم آنست که مناطقی که مردم می توانند و مناطقی که مردم نمی توانند، استفاده کنند، را مشخص نمائیم مشخصات محل در زیر آمده است:

## Slide 4: ویژگیهای محل دفع مدفوع در مناطق رو باز
- فضای 25 / 0 متر مربع به ازاء هر نفر در شبانه روز (به جز راه دسترسی)
- مناطقی جداگانه برای خانم ها و آقایان منظور گردند.
- محل باید نزدیک محل اسکان باشد اما لااقل 30 متر از اردوگاه های مجاور فاصله داشته باشد.
- این مناطق به طرف سرازیری محل اسکان باشد و در پایین دست منابع آب و محل اسکان باشد.
-خاک این مناطق بایستی قابل حفاری باشد.
- حداقل 50 متر از منابع دور باشد.
- پس از استفاده حداقل باید با 10 سانتی متر خاک پوشانده شود.
- با حفر گودال به عمق 10 سانتی متر حالت اصلاح شدۀ این سیستم است.
- این محل مطابق شکل باید با طناب و روبان مشخص گردد.
- این محل از زمین های مزروعی و انبار مواد غذایی و محل تهیۀغذا جاده ها و ساختمان های عمومی
دور باشد.
مسیر دسترسی، محل های استفاده شده قبلی و محل های قابل استفاده فعلی، زیر باید با تابلو و یا روبان های رنگی یا وسیله دیگر مشخص گردد.

## Slide 5: ب( مستراح های ترانشه ای کم عمق
ترانشه های کم عمق با مشخصات شکل زیر برای مراحل اولیه شرايط اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد:

## Slide 6
تقریباً یک ترانشه کم عمق به طول 5- 3 متر با مشخصات مندج در شکل بالا، برای هر 100 نفر جمعیت لازم است. ترانشه نباید برای بیش از یک هفته استفاده شود و بایستی قبل از اینکه کاملاً پر شود، با خاک پر و پوشانده شود.
از لحاظ جاسازی همانند مناطق روباز دفع مدفوع می باشد. امکان ساخت بصورت خانوادگی آن نیز با در نظر گرفتن ملاحظات خاص بهداشتی می باشد.
بعد از هر بار استفاده بایستی افراد مدفوع خود را با خاک بپوشانند، استفاده از بیلچه این کار را تسهیل می کند.
هنگامی که ترانشه تا ارتفاع 30 سانتی متر از سطح زمین، پر شد ویا پس از یک هفته (هر کدام زودتر اتفاق بیفتد) این گودال ها بایستی پر شوند. محل های پر شده علامت گذاری شوند و ترانشه جدید باید حفر گردد.

## Slide 7: ج( مستراح های ترانشه ای عمیق
این نوع مستراح ها طولانی تر، عریض تر و عمیق تر از مستراح های کم عمق می باشد. این مستراح ها با وسایل و مصالح مختلف ساخته می شوند. صفحات چوبی و پلاستیکی ممکن است برای سقف آنها استفاده شود. برای جدا کننده بین مستراح ها می توان از چوب، پلاستیک، گونی و..... استفاده کرد.
مشخصات این نوع مستراح ها در شکل زیر نشان داده شده است:

## Slide 8
این مستراح ها شامل چندین اطاقک روی یک ترانشه است و 50 نفر در هر روز برای هر اطاقک می توان منظور کرد و برای هر ترانشه نیز 240 نفر در روز، تعداد حداکثر 6 اطاقک 80 در 90 سانتیمتر برای هر ترانشه پیشنهاد شده است حداکثر طول ترانشه 6 متر و عرض آن 8/ 0 متر و در صورتیکه دیوار چاهک، نرم و قابل نفوذ است حداقل 5/ 0 متر فوقانی آن باید دیوار چینی شود. عمق ترانشه ها 2 متر پیشنهاد می شود.
سازمان ها و شرکت هایی هستند که مستراح هایی از جنس های مختلف همچون پلاستیک برای این منظور ساخته اند.

## Slide 9: د( مستراح ساده چاهک دار ه( مستراح ساده چاهکی تهویه دار و( مستراح دارای دو چاهک

## Slide 10: ز( مستراح کمپوستیک ح( مستراح آبی
مستراح کمپوستیک:
این نوع مستراح ها در اسکان طولانی مدت و اجتماعات غیر متراکم که کمپوسیت قابلیت کاربرد دارد استفاده می شود. بستگی به شرایط آب و هوایی 2 تا 24 ماه زمان برای تهیه کمپوسیت لازم است.
مستراح آبی
در این مستراح ها از فلاش آب برای انتقال مدفوع استفاده می شود. ساده ترین نوع آنها بدین صورت است که یک کاسۀ توالت به یک زانوئی کم عمق (شترگلو) متصل شده است. بعد از اجابت مزاج چند لیتر آب باید در کاسه ریخته شود تا مدفوع به داخل چاه یا سیستم فاضلاب و یا سپتیک تانک منتقل شود. این مستراح ها ممکن است مستقیم بالای یک چاه یا ممکن است مدفوع بوسیله انتقال پساب از طریق یک لوله تخلیه به طرف چاه یا سپتیک تانک منحرف شود.

## Slide 11: پسمانهای عادی ناشی از زلزله
بسياری از آثار باقيمانده از بلايای طبيعی خطرناک نيستند. خاک، مصالح ساختمانی، پسماندھای سبز ھمانند درختان و بوته ھا، حجم بسيار زيادی از آوار را تشکيل می دھند که بسياری از آنھا قابل بازيافت می باشند.

## Slide 12: پسماندهای اسباب و اثاثیه

## Slide 13: لاشه حیوانات تلف شده

## Slide 14
اگر توليدكنندگان پسماندھاي يك شھر ھنگام آرامش فقط ساكنين دائمي ھمان شھر بودند و با فرھنگ متداول خودشان تغذيه مي كردند نوعي خاص پسماند توليد مي كردند لكن بعد از وقوع زلزله، ھمان شھر با ھجوم انبوه مددكاران و متخصصين و برنامه ريزان مواجه خواھند شد كه فرھنگ تغذيه و مصرف و دورريزشان با اھالي شھر مورد نظر متفاوت است.
تازه واردين، بضرورت و براي سھولت سعي مي كنند بيشتر از مواد كنسرو شده استفاده كنند كه مازاد اين بسته ھا نيز تغييراتي در كم و كيف پسماندھاي شھري ايجاد مي كند.
از طرف ديگر، تخريب احتمالي انبارھاي مواد غذائي، قطع برق سردخانه ھاي شھري و وقوع آتش سوزيھاي احتمالي بعد از وقوع ھر زلزله موجب توليد انبوھي از مواد زائد جامدي خواھد شد كه در شرايط عادي تصورش بسيار مشكل است. بنابراين تعيين حجم و اندازه پسماندھاي توليدي بعد از وقوع زلزله مقوله اي ديگر است.

## Slide 15: بازيافت اولويت اول در مديريت ضايعات
تجربيات نشان داده است اگر ضايعات را به خوبي بازيافت نماييم، 80 تا90 درصد كاھش حجم خواھيم داشت. تاسيسات دفعي مواد زائد جامد شھري بخصوص جايگاھھاي دفن نمي توانند به طور مطلوب از عھده حجم وسيع ضايعات برآيند، لذا بھترين و معقولترين روش، بازيافت آنھاست. نتيجه اين عمل كاھش چشمگير حجم ضايعات جھت دفع نھايي است.
بعد از وقوع زلزله و عمليات تخريبي مربوط به آن مقدار بسياري از نخاله ھا ضايعات ساختماني حاصل مي شود. با توجه به اينكه براي تجديد و بازسازي بنا نياز به مقدار زيادي مصالح خواھد بود ، بنابراين بازيابي در چنين شرايطي نيز يك امتياز محسوب خواھد شد.

## Slide 16: دستگاه شکننده سنگهای درشت

## Slide 17: دستگاههای خرد کن قابل حمل و نقل